Рекомендации по изменению времени в многофункциональных счетчиках 
ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» (редакция 2)

Настоящие рекомендации являются исправленной версией рекомендаций от 12.09.2014 г и распространяются на многофункциональные счетчики: СЭТ-4ТМ.02(М), СЭТ-4ТМ.03(М), ПСЧ-3,4ТМ.05(М,Д), ПСЧ-4ТМ.05МК,МД,МН, СЭБ-1ТМ.02(М,Д).

Внимание!

Запрещается разрешать автоматический переход на сезонное время счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МК, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-4ТМ.05МН, если версии их программного обеспечения ниже:

- V34.00.29	- ПСЧ-4ТМ.05МК;

- V63.00.13	- ПСЧ-4ТМ.05МД;

- V35.00.07	- ПСЧ-4ТМ.05МН

в противном случае будет испорчен профиль мощности после перевода времени. Остальные счетчики готовы к корректному автоматическому переводу времени.

Федеральный закон №248-Ф3 от 21.07.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени…»» вступает в силу в 02:00 26.10.2014 г. и при этом предполагается, что часы должны быть переведены на час (или два часа) назад с момента вступления в силу закона. Раньше, когда автоматическая смена сезона была разрешена, перевод производился с 03:00 на 02:00 при смене сезона с лета на зиму и такие конфигурационные параметры введены во все счетчики по умолчанию.

Если не требуется автоматический перевод времени переход именно 26.10.2014г., то его можно произвести прямой установкой времени после 03:00 26.10.2014. Прямая установка времени требует второго уровня доступа и может быть произведена программным обеспечением (ПО) «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» посредством формы «Установка и коррекция времени». Перед установкой времени необходимо синхронизировать часы компьютера по любому источнику точного времени и, посредством формы «Переход на сезонное время», убедиться, что автоматический переход запрещен. В противном случае установить и записать флаг запрещения, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Параметры перехода на сезонное время

В форме «Установка и коррекция времени» нужно установить признак сезона «Зима» и нажать кнопку «Установить» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Прямая установка времени

Если на объекте установлено несколько счетчиков, объединенных интерфейсом RS-485, то можно воспользоваться формой «Пакетное программирование» для установки времени группы счетчиков. Вид формы приведен на рисунке 3. Для задания списка адресов нужно нажать кнопку «Список адресов» и, в появившейся форме, установить флажки против адресов счетчиков группы. Для начала работы необходимо нажать кнопку «Передать в прибор», расположенную на панели инструментов генеральной формы конфигуратора.

Рисунок 3 – Установка времени группы счетчиков

Следует иметь в виду, что если до установки времени в счетчике был установлен сезон «Лето», то после установки времени с признаком сезона «Зима», в массиве профиля мощности будет сформирован повторный заголовок текущего часа, но с признаком сезона «Зима». Конфигуратор СЭТ-4ТМ, читая такой профиль, суммирует одноименные срезы одного и того же часа и помечает их как «Суммарный». Аналогично должны себя вести системы верхнего уровня, что бы избежать потерь.

Если требуется, что бы счетчик сам произвел автоматический переход на зимнее время в 02:00 26.10.2014 в предположении, что автоматическая смена сезона запрещена параметрами конфигурации счетчика (рисунок 1), то предлагается следующий алгоритм:

Проверить день недели и сезон, установленные в счетчике, посредством чтения времени (рисунок 2). Если сезон установлен как «Лето» и день недели правильный, то перейти к следующему пункту, в противном случае установить время с признаком сезона «Лето»;

Прочитать параметры перехода на сезонное время и убедиться, что они соответствуют параметрам, приведенным на рисунке 1. В противном случае установить и записать параметры, как показано на рисунке 1;

Разрешить переход на сезонное время установкой и записью флага «Разрешен» на форме «Переход на сезонное время» (рисунок 1);

После того, как автоматический переход на зимнее время будет произведен счетчиком (после 02:00 26.10.2014), необходимо запретить автоматический переход путем установки и записи флага «Запретить» на форме «Переход на сезонное время» 
(рисунок 1).

После этого счетчик останется с признаком сезона «Зима» и не будет его изменять при дальнейшей работе.

Следует иметь в виду, что смена сезона в счетчиках приводит к формированию в массиве профиля мощности заголовка одного и того же часа с разными признаками сезона (становится 25 часов в сутках). При чтении такого профиля, что бы избежать потерь, системы верхнего уровня должны или отдельно сохранять данные 25-го часа, или суммировать одноименные срезы под заголовками одного и того же часа, если такие имеются, а сформированному срезу присваивать статус «Суммарный». Суммирование срезов следует производить до их преобразования в физическую величину.

Разработчики многофункциональных счетчиков				9 октября 2014 г.

kbmps@kis.ru

(831) 469-90-43